ŚDS.2421.1.2020

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.     Przedmiot zamówienia:

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie dofinansowanego przez PFRON w ramach projektu „ŚDS bez barier”

- Wymagania dotyczące parametrów technicznych oraz wyposażenia samochodu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, spełniającego niżej wymienione, minimalne wymagania, tj.:

- Rok produkcji:		2020 (fabrycznie nowy);

- Nadwozie:

- typ: 			osobowy, 9-cio miejscowy (bus z pełnym przeszkleniem pojazdu);

- homologacja:		samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (jedna

osoba na wózku inwalidzkim umieszczanym w przestrzeni bagażowej pojazdu)

- drzwi: 		            kierowcy i pasażera z przodu pojazdu oraz drzwi odsuwane drzwi boczne z prawej strony przestrzeni pasażerskiej i otwierane drzwi z tyłu pojazdu;

- kolor nadwozia:		srebrny

- długość całkowita:	4999 mm do 5300 mm;

- szerokość całkowita:	do 2 500 mm (z lusterkami bocznymi);

- wysokość wewnętrzna:	1 700 mm do 1 900 mm;

- Silnik:

- moc silnika:		min. 125 KM z turbodoładowaniem o pojemności do 3 dm³

w klasie co najmniej EURO-6;

- zasilanie:		olej napędowy;

- skrzynia biegów:	manualna 6-biegowa;

- Wyposażenie (bezpieczeństwo):

- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu;

- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa we wszystkich fotelach;

- światła przeciwmgielne;

- światła do jazdy dziennej;

- sygnalizacja niezapiętych pasów fotela kierowcy;

- czujnik parkowania;

- immobiliser;

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;

- system stabilizacji toru jazdy;

- system kontroli zapobiegający poślizgowi napędzanego koła tracącego przyczepność podczas ruszania pojazdu;

- Wyposażenie (funkcjonalność):

- system wspomagania kierownicy;

- regulowana kolumna kierownicy min. w jednej płaszczyźnie;

- fotel kierowcy z regulacją;

- centralny zamek zdalnie sterowany;

- osobna klimatyzacja przednia i tylna z niezależnym sterowaniem;

- elektryczna regulacja szyb przednich;

- elektryczna regulacja lusterek;

- regulacja ustawienia reflektorów  przednich z kabiny kierowcy;

- Wyposażenie dodatkowe:

- komplet dywaników podłogowych;

- apteczka;

- gaśnica;

- trójkąt ostrzegawczy;

- radio z odtwarzaczem CD i mp3;

- Konfiguracja przestrzeni pasażerskiej samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych:

- 2 rzędy siedzeń po 3 miejsca siedzące (mocowane na szybkozłaczach);

- atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego z kompletem pasów w przestrzeni tylnej pojazdu;

- najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka do tylnej przestrzeni pojazdu;

- podłoga antypoślizgowa;

- oznakowanie pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów o ruchu drogowym – samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;

- Warunki gwarancji:

- gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły mechaniczne min. 36 miesięcy;

- gwarancja na perforację nadwozia min. 72 miesiące;

- pełny pakiet serwisowy minimum do 100 tys. km lub 72 miesięcy użytkowania przedmiotu zamówienia.

Samochód będący przedmiotem zamówienia musi odpowiadać wszelkim normom bezpieczeństwa oraz wymaganiom technicznym, przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, dopuszczających go do użytkowania.

- Terminy i sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia  19 grudnia 2020 r.

- Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, wszelkie koszty związane z dostawą samochodów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy samochodu,    
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- W dniu dostawy samochód, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 
w szczególności:

- Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu;

- Książkę gwarancyjną;

- Książkę przeglądów serwisowych;

- Dokumentację techniczną z instrukcją obsługi w języku polskim;

- Komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu uwzględniając zabudowę specjalistyczną do przewozu osób niepełnosprawnych;

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli każdej ze Stron umowy.

- Warunki gwarancji i rękojmi:

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż w terminie         5 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad i usterek od dnia przyjęcia zgłoszenia.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnia również nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, wykonywane z częstotliwością i zakresem wynikającym z zaleceń producenta samochodu.

- Na czas naprawy samochodu w okresie gwarancyjnym, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego o parametrach niezgorszych niż naprawiany. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o oddanie do dyspozycji samochodu zastępczego, w przypadku napraw przekraczających 5 dni, liczonych od momentu zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania samochodu oraz stosowania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

# Text boxes

| Hrubieszów, 27 lipca 2020 r. | Zatwierdził: Z upoważnienia Burmistrza Miasta Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy /-/ Halina Bogatko |
| --- | --- |